Numer sprawy; 2/PN/12						             	Załącznik nr 10

Zestawienie parametrów wyposażenia

# Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. w Zamościu

1. Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów - 20 szt.

| Lp. | Wymagane parametry przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (wpisać TA/NIE podać zakres, opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Model wolnostojący | TAK |  |
| 2 | Pojemność komory minimalna: -jeden basen z pokrywką + jedna kaczka -trzy kaczki | TAK |  |
| 3 | Konstrukcja komory drzwi i zewnętrznej obudowy ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
| 4 | Konstrukcja wewnętrzna komory głęboko tłoczona bez narożników i spoin w wykonaniu ze stali AISI316 lub lepszej gatunkowo | TAK |  |
| 5 | Komora myjni izolowane termicznie i akustycznie | TAK |  |
| 6 | System natryskowy komory wyposażony w minimum 10 dysz ciśnieniowych zapewniających optymalne warunki mycia i dezynfekcji | TAK |  |
| 7 | Drzwi uchylne otwierane ręcznie. | TAK |  |
| 8 | Uszczelka drzwiowa labiryntowa bezobsługowa wykonana w postaci kanału ze stali kwasoodpornej. | TAK |  |
| 9 | Blokada drzwi przez cały czas trwania cyklu | TAK |  |
| 10 | Możliwość regulacji dezynfekcji termicznej w zakresie do 93st.C. | TAK |  |
| 11 | Minimum 3 w pełni automatyczne programy użytkowe wybierane bezpośrednio z klawiatury sterującej za pomocą trzech oddzielnych przycisków. | TAK |  |
| 12 | Wszystkie programy mycia zakończone fazą dezynfekcji termicznej. | TAK |  |
| 13 | Wyposażona w uniwersalny kosz załadowczy umożliwiający umieszczenie w myjni różnego rodzaju i różnej ilości kaczek i basenów w tym basenów podłużnych. | TAK |  |
| 14 | Konstrukcja kosza załadowczego powodująca opróżnianie załadunku z nieczystości przy zamykaniu drzwi komory. | TAK |  |
| 15 | Sterownik mikroprocesorowy. | TAK |  |
| 16 | Sterownik wyposażony w dwulinijkowy wyświetlacz | TAK |  |
| 17 | Elektroniczny system kontroli temperatury w komorze w oparciu o czujnik temperatury. | TAK |  |
| 18 | Wbudowana wytwornica pary o mocy nie większej niż 3,0kW wyposażona w czujnik temperatury oraz czujnik poziomu wody. | TAK |  |
| 19 | Wewnętrzna automatyczna dezynfekcja termiczna wszystkich rur doprowadzających wodę do dysz strumieniowych. | TAK |  |
| 20 | Pompa dozująca płynny środek myjąco – odkamieniający. | TAK |  |
| 21 | Grzałki wytwornicy pary zabezpieczone termostatem działającym niezależnie od mikroprocesorowego układu sterowania | TAK |  |
| 22 | Wydajność pompy myjącej minimum 400l/min | TAK |  |
| 23 | Konstrukcja urządzenia zgodna z PN EN 15883–1/3 | TAK |  |
| 24 | Zgodność z dyrektywą 93/42/EEC potwierdzona certyfikatem CE | TAK |  |
| 25 | Wymiary urządzenia (tolerancja +/- 5%): szerokość 500mm wysokość 1700mm głębokość 450mm | TAK |  |
| 26 | Odpływ kanalizacyjny w myjni 100mm. Myjnia wyposażona w rurę odpływową. | TAK |  |
| 27 | Przyłącze wody ciepłej i zimnej. Myjnia wyposażona w komplet węży zasilających | TAK |  |
| 28 | Przyłącze elektryczne 1P+N+PE, 230V, 50Hz | TAK |  |
| 29 | Konstrukcja wewnętrzna komory głęboko tłoczona bez narożników i spoin | TAK |  |
| 30 | Możliwość stosowania środków odkamieniających co najmniej 3 różnych firm- podać nazwy firm | TAK |  |
| Warunki dodatkowe – warunki serwisu i gwarancji |
| 31 | Instrukcja serwisowa i obsługi w języku polskim wraz dostawą urządzenia | TAK |  |
| 32 | Szkolenie personelu medycznego użytkownika w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia | TAK |  |
| 33 | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
| 34 | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | TAK |  |
| 35 | Wykonawca udziela gwarancji na akcesoria. | TAK |  |
| 36 | Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeprowadzenia przeglądów serwisowych oferowanego sprzętu w okresie trwania gwarancji, które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie zgodnych z zaleceniami producenta, przy czym Zamawiający wymaga, by pierwszy przegląd został dokonany maksymalnie po upływie roku od momentu zakupu. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu przed zawarciem umowy (najpóźniej w dniu jej zawarcia) harmonogram działań serwisowych (bezpłatnych przeglądów serwisowych) zgodny z zaleceniami producenta. | TAK |  |
| 37 | Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu Dane osoby odpowiedzialnej za serwisowanie sprzętu. | TAK/Podać |  |
| 38 | Obsługa serwisowa świadczona jest minimum 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. | TAK |  |
| 39 | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu techników do Szpitala wynosi do 24 godziny z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |  |
| 40 | Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej tego samego elementu w serwisowanym urządzeniu poza terminem 72 godz., niezależnie od przyczyn powoduje przedłużenie gwarancji o okres niesprawności urządzenia | TAK |  |
| 41 | Odległość serwisu od siedziby Zamawiającego wynosi w km….. | TAK/podać |  |
| 42 | Maksymalna ilość napraw tego samego elementu /podzespołu, po których dany element zostanie wymienione na egzemplarz wolny od wad: 3 naprawy | TAK |  |
| 43 | Dojazd techników/ serwisantów do siedziby Zamawiającego odbywa się na koszt Wykonawcy (w okresie trwania gwarancji). | TAK |  |
| 44 | W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą urządzeń na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub jego importem we własnym zakresie – bez udziału zamawiającego | TAK |  |
| 45 | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski. Podmiot odpowiedzialny za dokonywanie ww. czynności zgodnie z zapisami Ustawy o wyrobach medycznych art. 90 (Dz. U. Nr 107, poz. 679) | TAK/podać |  |

2. Przelotowa myjnia narzędziowa (Centralna Sterylizacja)- 1 szt.

| Lp. | Wymagane parametry przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (wpisać TA/NIE podać zakres, opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Myjnia dezynfektor, przelotowa (konstrukcja zgodna PN EN ISO 15883-1-2) | TAK |  |
| 2 | Pojemności 10 tac narzędziowych (o wymiarach około 520-485 x 260-250 x 60-90 mm) przy myciu narzędzi i 4 kontenery sterylizacyjne ½ STE z podwójnymi pokrywkami przy myciu kontenerów, lub 5 zestawów anestezjologicznych | TAK |  |
| 3 | Drzwi otwierane uchylnie stanowiące blat roboczy wyposażone w przeszklenie minimum 50% powierzchni drzwi | TAK |  |
| 4 | System oszczędzania wody i środków chemicznych, | TAK |  |
| 5 | Wbudowany system wykrywania stopnia zapełnienia komory i dobór odpowiedniej ilości wody do mycia | TAK |  |
| 6 | Dobór ilości środka chemicznego w zależności od poboru wody | TAK |  |
| 7 | Nastawa stężenia dozowanych środków chemicznych z panelu sterującego bezpośrednio w ml/litr pobranej wody | TAK |  |
| 8 | Wyświetlanie współczynnika dezynfekcji termicznej A0 na wyświetlaczu ( EN 15883) oraz możliwość sterowania procesem dezynfekcji wg A0, | TAK |  |
| 9 | Wymiary urządzenia maksymalne (W x S x G) 2300x900x900 mm, | TAK |  |
| 10 | Wymiary komory minimalne (W x S x G) 690x630x660 | TAK |  |
| 11 | Zasilanie elektryczne 400V, 15-20kW, 3P+N+PE, 50Hz | TAK |  |
| 12 | Wysokowydajne zawory poboru wody ciepłej, zimnej, demi wraz z kontrolą temperatury pobieranej wody, prędkość poboru wody 40l/min, | TAK |  |
| 13 | Komora wykonana ze stali kwasoodpornej AISI316 lub lepszej gatunkowo | TAK |  |
| 14 | Konstrukcja ramowa myjni, rama wykonana ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 15 | Opanelowanie czołowe wykonane w całości ze stali nierdzewnej ( z wyłączeniem elementów niezbędnych do sterowania), brak wystających śrub | TAK |  |
| 16 | Moc grzewcza komory elektryczna minimum 15kW | TAK |  |
| 17 | 3 pompy dozujące wraz z przepływomierzami oraz czujnikami poziomu | TAK |  |
| 18 | Możliwość podłączenia do 5 ciu pomp | TAK |  |
| 19 | Wbudowana wysokowydajna suszarka o wydajności wentylatorów powietrza minimum 500 m3/h, moc grzałek elektryczny minimum 10kW, filtr jałowy powietrza suszącego typu HEPA, filtr wstępny, silniki suszarki bezszczotkowe (bezobsługowe), hałas podczas suszenia poniżej 58 dB(A) | TAK |  |
| 20 | Drukarka przebiegu procesu zainstalowana po stronie wyładowczej | TAK |  |
| 21 | Ostatnie płukanie wodą zdemineralizowaną | TAK |  |
| 22 | Jedna pompa myjąca w celu zagwarantowania równego rozkładu ciśnienia w ramionach myjni oraz wózka wsadowego o wydajności pompy wodnej myjącej obiegowej minimum 900 l/min z monitoringiem ciśnienia za pompą | TAK |  |
| 23 | Pompa myjąca oraz układ pompowy opróżniany po procesie całkowicie | TAK |  |
| 24 | Spust wody po fazie mycia za pomocą zaworu spustowego wykonanego ze stali kwasoodpornej o średnicy minimum 50mm | TAK |  |
| 25 | Wbudowany program samo dezynfekcji | TAK |  |
| 26 | System zabezpieczający przebieg procesu w przypadku pojawienia się piany w komorze myjącej pozwalający kontynuować proces bez konieczności przerywania | TAK |  |
| 27 | System automatycznego rozpoznawania wózków wsadowych, sprzężony z automatycznym wybieraniem programów (po stronie maszyny), | TAK |  |
| 28 | Sterowanie mikroprocesorowe urządzenia | TAK |  |
| 29 | Dwulinijkowy wyświetlacz po stronie załadowczej oraz wyładowczej | TAK |  |
| 30 | Minimum 10 zwalidowanych przez producenta programów mycia dezynfekcji termicznej i chemiczno-termicznej dostępnych przez minimum 5 oddzielnych przycisków układu sterowania | TAK |  |
| 31 | Możliwość przeprowadzania dezynfekcji termicznej w temperaturze 95°C | TAK |  |
| 32 | Sygnał dźwiękowy końca procesu wbudowany w funkcje sterownika | TAK |  |
| 33 | Komunikaty na wyświetlaczu oraz opisy na panelu operatora w języku polskim, | TAK |  |
| 34 | Cyfrowe złącze transmisyjne RS232, RS485 umożliwiające transmisję danych związanych z parametrami procesu do komputera, współpraca z systemem komputerowej ewidencji i rejestracji obiegu narzędzi | TAK |  |
| 35 | Książka serwisowa w sterowniku ( informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego), pamięć min. 10 ostatnich błędów z systemem autodiagnostyki | TAK |  |
| 36 | Konstrukcja oraz działanie myjni zgodna z normą PN EN ISO 158883-1-2 (załączyć certyfikat niezależnej jednostki certyfikującej potwierdzający spełnienie norm) | TAK |  |
| 37 | Wózek narzędziowy 5 poziomowy (4 podłączenia luer / poziom) - pojemność 10 tac DIN o wysokości do 90 mm (wymagana wysokość na całym poziomie minimum 90 mm) | TAK |  |
| 38 | Wózek do przyrządów anestezjologicznych wykonany ze stali kwasoodpornej Pojemność 5 zestawów w tym minimum 15 węży oddechowych o długości 1,5m. Wózek wyposażony w przyłącze do mycia i suszenia gorącym powietrzem | TAK |  |
| Warunki dodatkowe – warunki serwisu i gwarancji |
| 39 | Instrukcja serwisowa i obsługi w języku polskim wraz dostawą urządzenia | TAK |  |
| 40 | Szkolenie personelu medycznego użytkownika w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia | TAK |  |
| 42 | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
| 43 | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | TAK |  |
| 44 | Wykonawca udziela gwarancji na akcesoria. | TAK |  |
| 45 | Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeprowadzenia przeglądów serwisowych oferowanego sprzętu w okresie trwania gwarancji, które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie zgodnych z zaleceniami producenta, przy czym Zamawiający wymaga, by pierwszy przegląd został dokonany maksymalnie po upływie roku od momentu zakupu. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu przed zawarciem umowy (najpóźniej w dniu jej zawarcia) harmonogram działań serwisowych (bezpłatnych przeglądów serwisowych) zgodny z zaleceniami producenta. | TAK |  |
| 46 | Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu Dane osoby odpowiedzialnej za serwisowanie sprzętu. | TAK/podać |  |
| 47 | Obsługa serwisowa świadczona jest minimum 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. | TAK |  |
| 48 | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu techników do Szpitala wynosi do 24 godzin z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |  |
| 49 | Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej tego samego elementu w serwisowanym urządzeniu poza terminem 72 godz., niezależnie od przyczyn powoduje przedłużenie gwarancji o okres niesprawności urządzenia | TAK |  |
| 50 | Odległość serwisu od siedziby Zamawiającego wynosi w km….. | TAK/podać |  |
| 51 | Maksymalna ilość napraw tego samego elementu /podzespołu, po których dany element zostanie wymienione na egzemplarz wolny od wad: 3 naprawy | TAK |  |
| 52 | Dojazd techników/ serwisantów do siedziby Zamawiającego odbywa się na koszt Wykonawcy (w okresie trwania gwarancji). | TAK |  |
| 53 | W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą urządzeń na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub jego importem we własnym zakresie – bez udziału zamawiającego | TAK |  |
| 54 | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski. Podmiot odpowiedzialny za dokonywanie ww. czynności zgodnie z zapisami Ustawy o wyrobach medycznych art. 90 (Dz. U. Nr 107, poz. 679) | TAK/podać |  |
| 55 | Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat od daty upływu gwarancji. | TAK |  |
| 56 | Siedziba serwisu świadczącego usługi pogwarancyjne – firma, adres i nr telefonu | TAK/podać |  |

3. Sterylizator z własną wytwornicą pary (Centralna Sterylizacja)- 1 szt.

| Lp. | Wymagane parametry przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (wpisać TA/NIE podać zakres, opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylizator parowy przelotowy z wbudowaną wytwornicą pary | TAK |  |
| 2 | Pojemność komory 4 jedn. wsadu zgodnie z PN EN 285/EN 285 | TAK |  |
| 3 | Komora prostopadłościenna, przelotowa dwudrzwiowa pozioma, powierzchnie komory gładkie, kanał uszczelki wykonany w sposób nie przewężający światła komory powyżej 5 mm z każdej strony, | TAK |  |
| 4 | Grubość ścian komory 5 mm | TAK |  |
| 5 | Płaszcz parowy pierścieniowy w wykonaniu umożliwiającym kontrolę wszystkich spawów podczas próby wodnej, | TAK |  |
| 6 | Komora, płaszcz oraz drzwi wykonane całkowicie ze stali kwasoodpornej AISI316L lub lepszej gatunkowo | TAK |  |
| 7 | Rama stal AISI 304 lub lepsza | TAK |  |
| 8 | Instalacja wodna i parowa oraz podłączenia osprzętu pomiarowego wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 316 lub lepszej gatunkowo | TAK |  |
| 9 | Powierzchnie czołowe płaskie bez wystających elementów (drukarek, ekranów) | TAK |  |
| 10 | Panel sterowania po stronie załadowczej oraz rozładowczej dotykowy, wykonany ze szkła | TAK |  |
| 11 | Kolorowy wyświetlacz graficzny o przekątnej powyżej 5 cali po stronie załadowczej oraz minimum 4 linijkowy wyświetlacz po stronie rozładowczej | TAK |  |
| 12 | Graficzny wskaźnik postępu procesu widoczny z odległości minimum 2 metrów po obu stronach urządzenia | TAK |  |
| 13 | Zgodność z dyrektywą 93/42/EEC, budowa, konstrukcja i wykonanie zgodna z normą PN EN 285 konstrukcja umożliwiająca wykonanie wszystkich czynności walidacyjnych przewidzianych w PN EN 554 lub EN ISO 17665 | TAK |  |
| 14 | Wymiary zewnętrzne – maksymalna szerokość urządzenia 100 cm, maksymalna wysokość 200cm | TAK |  |
| 15 | Zasilanie elektryczne 400V, 30-35kW, 3P+N+PE, 50Hz | TAK |  |
| 16 | Automatyczne drzwi komory przesuwne pionowo, napędzane elektrycznie, wyposażone w przeciwciężar równoważący ciężar drzwi oraz pozwalający na ich awaryjne otwarcie przez personel obsługi, | TAK |  |
| 17 | Rejestracja istotnych parametrów procesu na wbudowanej drukarce po stronie załadowczej, działanie drukarki oraz układu sterowania niezależne zgodnie wymaganiami normy PN EN 285 | TAK |  |
| 18 | Próżnia w komorze wytwarzana za pomocą mechanicznej dwustopniowej pompy próżniowej pierścieniowej z uszczelnieniem wodnym o napędzie elektrycznym, układ próżniowy dodatkowo wyposażony w inżektor wzmacniający działanie, | TAK |  |
| 19 | Zawory procesowe sterowane pneumatycznie, zabezpieczenie czujnikami braku sprężonego powietrza i wody, z wyświetlaniem informacji na wyświetlaczu o braku mediów | TAK |  |
| 20 | Programy sterylizacji 134°C i 121°C (5 programów) w tym program do sterylizacji zestawów narzędziowych w kontenerach oraz program przystosowany do ciężkiego załadunku (możliwość sterylizacji załadunków o wadze 14kg/1STE) | TAK |  |
| 21 | Panel sterujący po stronie wyładowczej informujący o temperaturze i czasie pozostałym do końca procesu, | TAK |  |
| 22 | Możliwość zmian parametrów cyklu bezpośrednio z panelu sterującego po podaniu hasła dostępu | TAK |  |
| 23 | Kosz wsadowy do sterylizatora ( 10 sztuk): do materiałów sterylnych, wykonany ze stali nierdzewnej, pozbawiony ostrych krawędzi, wymiar 1 STE | TAK |  |
| 24 | Książka serwisowa w sterowniku urządzenia ustalająca okresy pomiędzy przeglądowe, | TAK |  |
| 25 | Sterownik wyposażony w złącze 485, 232 oraz RJ45 | TAK |  |
| 26 | Uszczelka dociskana do drzwi sprężonym powietrzem, wytrzymałość uszczelki drzwi min. 3000 cykli, | TAK |  |
| 27 | Automatyczny program serwisowy uruchamiany z panelu sterowania po wprowadzeniu hasła, pozwalający na wymianę uszczelki drzwi poprzez jej automatyczne „wypchnięcie” z rowka i „zassanie” do rowka dla każdej ze stron sterylizatora | TAK |  |
| 28 | Serwisowanie sterylizatora bez potrzeby wysuwania urządzenia tylko od przodu | TAK |  |
| 29 | Komora sterylizatora wyposażona w półki umożliwiające załadunek na dwóch poziomach. | TAK |  |
| 30 | Inkubator do testów biologicznych szybkiego odczytu wraz z drukarką. Do kontroli skuteczności sterylizacji parą wodną. Testy BI o końcowym odczycie 100% biologicznym w czasie 3-5 godzin. Inkubator wyposażony w panel dotykowy LCD z możliwością wpisu i wydruku następujących danych: typ cyklu sterylizacji ( grawitacyjny, próżniowy, szybki), numer cyklu sterylizacji, temperatura cyklu i czas ekspozycji, identyfikacja użytkownika, numer lotu testu. Odczyt pozytywny w inkubatorze potwierdzony sygnalizacją dźwiękową oraz świetlną. Inkubator wyposażony w walidowany termometr elektroniczny potwierdzający temperaturę inkubacji. Urządzenie posiadać musi minimum 10 niezależnych cel to przeprowadzenia badań w różnym czasie. Temperatura inkubacji 55-60stC. | TAK |  |
| Warunki dodatkowe – warunki serwisu i gwarancji |
| 31 | Instrukcja serwisowa i obsługi w języku polskim wraz dostawą urządzenia | TAK |  |
| 32 | Szkolenie personelu medycznego użytkownika w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia | TAK |  |
| 33 | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
| 34 | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | TAK |  |
| 35 | Wykonawca udziela gwarancji na akcesoria. | podać okres gwarancji podać jakie akcesoria objęte są gwarancją. |  |
| 36 | Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeprowadzenia przeglądów serwisowych oferowanego sprzętu w okresie trwania gwarancji, które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie zgodnych z zaleceniami producenta, przy czym Zamawiający wymaga, by pierwszy przegląd został dokonany maksymalnie po upływie roku od momentu zakupu. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu przed zawarciem umowy (najpóźniej w dniu jej zawarcia) harmonogram działań serwisowych (bezpłatnych przeglądów serwisowych) zgodny z zaleceniami producenta. | Pierwszy bezpłatny przegląd po upływie roku. Podać liczbę zalecanych przez producenta przeglądów w czasie trwania gwarancji. |  |
| 37 | Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu Dane osoby odpowiedzialnej za serwisowanie sprzętu. | dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej |  |
| 38 | Obsługa serwisowa świadczona jest minimum 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. | TAK podać godziny pracy | w godz. .......... |
| 39 | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu techników do Szpitala wynosi do 24 godzin z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK podać | .................... godzin |
| 40 | Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej tego samego elementu w serwisowanym urządzeniu poza terminem 72 godz., niezależnie od przyczyn powoduje przedłużenie gwarancji o okres niesprawności urządzenia | TAK |  |
| 41 | W przypadku naprawy sprzętu dłuższej niż 72 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego Wykonawca zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy o równorzędnych parametrach. | TAK |  |
| 42 | Odległość serwisu od siedziby Zamawiającego wynosi w km….. | TAK podać w km | .................... km |
| 43 | Maksymalna ilość napraw tego samego elementu /podzespołu, po których dany element zostanie wymienione na egzemplarz wolny od wad: 3 naprawy | TAK podać |  |
| 44 | Dojazd techników/ serwisantów do siedziby Zamawiającego odbywa się na koszt Wykonawcy (w okresie trwania gwarancji). | TAK |  |
| 45 | W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą urządzeń na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub jego importem we własnym zakresie – bez udziału zamawiającego | TAK |  |
| 46 | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski. Podmiot odpowiedzialny za dokonywanie ww. czynności zgodnie z zapisami Ustawy o wyrobach medycznych art. 90 (Dz. U. Nr 107, poz. 679) | TAK podać |  |
| 47 | Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat od daty upływu gwarancji | TAK |  |
| 48 | Siedziba serwisu świadczącego usługi pogwarancyjne – firma, adres i nr telefonu | TAK podać |  |

4. Dozownik mydła w płynie  – 9 szt.

| Lp. | Wymagane parametry przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materiał - stal nierdzewna w gatunku 00H18N9 PN odpowiednik norm euro 1,4301. Korpus spawany w kształcie prostopadłościanu, nasuwany na przytwierdzony do ściany wieszak z blokadą zamykaną wieczkiem na korpusie pojemnika, co zabezpieczy jego demontaż. | TAK |  |
| 2 | Dozownik na wkłady o poj. min. 1,1 l. | TAK |  |
| 3 | Możliwość regulowania dozowanej ilości preparatu myjącego Naciśnięcie dźwigni dłonią w dół powoduje wypłynięcie około 1 cm 3 | TAK |  |
| 4 | Okres gwarancji: minimum 12 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | TAK |  |

5. Dozownik płynu dezynfekcyjnego  – 9 szt.

| Lp. | Wymagane parametry przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dozownik jest wyposażony we własne pojemniki 1l | TAK |  |
| 2 | Konstrukcja składana, umożliwiająca szybką wymianę lub uzupełnienie płynów sanitarnych. | TAK |  |
| 3 | Estetyczna osłona wykonana z odpowiednio ukształtowanej polerowanej blachy nierdzewnej | TAK |  |
| 4 | Dozowanie płynu przez naciśnięcie łokciem na ergonomicznie ukształtowaną dźwignię ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
| 5 | Okres gwarancji: minimum 12 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | TAK |  |

6. Dozownik ręczników - 9 szt.

| Lp. | Wymagane parametry przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametr oferowany (podać opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podajnik skrzynkowy do magazynowania oraz łatwego i wygodnego pobierania pojedynczych ręczników składanych. | TAK |  |
| 2 | Pojemność do 500 sztuk listów | TAK |  |
| 3 | Trwała obudowa - stal nierdzewna | TAK |  |
| 4 | Zaopatrzony w okienko umożliwiające kontrolę ilości ręczników w pojemniku | TAK |  |
| 5 | Zamknięcie na kluczyk | TAK |  |
| 6 | Parametr: szer. 26 – 27 cm, wys. 24-26 cm, głębokość 12 – 14 cm | TAK |  |
| 7 | Okres gwarancji: minimum 12 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | TAK |  |

7. Urządzenie zapewniające bezprzerwową dostawę zasilania-4 szt.

| Lp. | Wymagane parametry przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (wpisać TA/NIE podać zakres, opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Zasilanie bezprzerwowe |
| 1 | Topologia true on-line - podwójna konwersja energii | TAK |  |
| 2 | Bardzo głęboka tolerancja napięcia wejściowego | TAK |  |
| 3 | PFC - korekcja wejściowego współczynnika mocy | TAK |  |
| 4 | Wyświetlacz LCD | TAK |  |
| 5 | Złącze EPO (p.poż) - zdalne wyłączenie urządzenia | TAK |  |
| 6 | Cold start - załączenie systemu bez napięcia w sieci | TAK |  |
| 7 | Współpraca z agregatami prądotwórczymi | TAK |  |
| 8 | Wymiana baterii hot swap (1-3kVA) | TAK |  |
| 9 | Wykonanie: wersja TOWER, wersja RACK 19'' | TAK |  |
| 10 | Moc pozorna (VA) 4000 VA | TAK |  |
| 11 | Moc czynna (W) 2800 W | TAK |  |
| 12 | Napięcie (V) 208 V, 220 V, 230 V, 240 V | TAK |  |
| 13 | Zakres napięć wejściowych (V) 120 / 140 / 160 / 180 V - 276 V (1) | TAK |  |
| 14 | Częstotliwość (Hz) 50 / 60 Hz automatycznie wybierana | TAK |  |
| 15 | Współczynnik mocy 0,97 | TAK |  |
| 16 | Napięcie (V) 208 V, 220 V, 230 V, 240 V (wybieralne) | TAK |  |
| 17 | Tolerancja napięcia +/-2% | TAK |  |
| 18 | Częstotliwość (Hz) 50 / 60 Hz +/- 0,5% | TAK |  |
| 19 | Czas przełączania 0 ms | TAK |  |
| 20 | Tryb pracy True on-line | TAK |  |
| 21 | Kształt napięcia sinusoidalny | TAK |  |
| 22 | Zniekształcenia napięcia | TAK |  |
| 23 | <3% THD przy liniowym obciążeniu, <5% THD przy nieliniowym obciazeniu | TAK |  |
| 24 | Współczynnik szczytu 3:1 | TAK |  |
| 25 | Przeciążenie125% przez 1 minutę, 150% przez 10 sekund (tryb on-line) | TAK |  |
| 26 | Gniazda wyjściowe: listwa zaciskowa; 8 x IEC 320 (10A); 1 x IEC 320 (16A) | TAK |  |
| 27 | Poziom hałasu < 40 dB (A) | TAK |  |
| 28 | Wymiary max. 260 x 550 x 440 mm | TAK |  |
| 29 | Czas ładowania do 90 % max 4 h | TAK |  |
| 30 | Okres gwarancji: minimum 12 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | TAK |  |

8. Wózek do dezynfekcji narzędzi i materiałów wielorazowego użytku – 4 szt.

| Lp. | Wymagane parametry przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (wpisać TA/NIE podać zakres, opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek wykonany ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
| 2 | 2 półkowy, o konstrukcji szkieletowej | TAK |  |
| 3 | Podstawa jezdna (4 koła w tym min. 2 z blokadą). | TAK |  |
| 4 | Wymiary 600 x 800 x 890 mm | TAK |  |
| 5 | Wózek wyposażony w 2 pojemniki wykonane ze stali kwasoodpornej o wymiarach ok. 300 x 300 x 600 mm, pozwalający na umieszczenie min. 2 tac wielkości 1 DIN. | TAK |  |
| 6 | Pojemnik wyposażony w pokrywę z uszczelką. | TAK |  |
| 7 | Okres gwarancji: minimum 12 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | TAK |  |

9. Wózek do transportu materiału sterylnego i do sterylizacji- 4 szt.

| Lp. | Wymagane parametry przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (wpisać TA/NIE podać zakres, opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zderzak naokoło wózka zabezpieczający ściany i drzwi, jak również sam wózek przed uszkodzeniami podczas transportu. | TAK |  |
| 2 | Dla ułatwienia załadunku dolnej komory dolna półka może być złożona do góry. | TAK |  |
| 3 | Wózek wyposażony w zamek z dwoma kluczykami. | TAK |  |
| 4 | Obudowa z blachy stalowej; drzwi z zamkiem, otwierane do kąta 270’ z możliwością przymocowania do ścian bocznych za pomocą magnesów; uchwyty na obu stronach bocznych w obudowie. | TAK |  |
| 5 | Materiał: obudowa i półki z ocynkowanej blachy stalowej, pokrywanej proszkowo w kolorze jasno szarym (RAL 9002). | TAK |  |
| 6 | Kółka: 2 kółka stałe i 2 obrotowe z blokadą, elastyczna powierzchnia jezdna, precyzyjne łożyska kulkowe z zabezpieczeniem przeciwpyłowym. | TAK |  |
| 7 | Oprawa kółek: ocynkowana i pokryta warstwą chromu. | TAK |  |
| 8 | Zderzak: mocna guma w kolorze szarym. | TAK |  |
| 9 | Dopuszczalne obciążenie do min. 150 kg. | TAK |  |
| 10 | Okres gwarancji: minimum 12 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | TAK |  |

UWAGA:

1. Wszystkie parametry, określone w powyższej  tabeli zaznaczone “Tak” są parametrami

granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

2. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu musza dotyczyć oferowanych Konfiguracji

3. Zamawiający wraz z ofertą wymaga złożenia materiałów informacyjnych ( w języku polskim)

potwierdzających zgodność deklarowanych parametrów .

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta w przypadku

niezgodności lub niewiarygodności zaoferowanych parametrów.

5. Zamawiający wymaga złożenia dokumentów dopuszczających urządzenia do użytkowania na terenie Polski   i UE – certyfikaty CE, wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów Medycznych  lub oświadczenie  z uzasadnieniem, że dane urządzenia nie podlegają obowiązkowi wpisu do Rejestru Wyrobów   Medycznych.

Oświadczamy,  że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

.............................................

Miejscowość, data

.....................................

Podpis Wykonawcy