Zamość, dnia 21.02.2013r.

Zaproszenie

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o. o.  zaprasza do złożenia oferty na dostawę wózków do przewożenia chorych o wartości szacunkowej nie przekraczającej 14 000 Euro zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku.

I. Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa wózka do przewożenia chorych wraz z montażem – 2 szt.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Wózek przeznaczony do transportu pacjentów w pozycji leżącej.

2. Konstrukcja wózka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym.

3.Hydrauliczna regulacja wysokości leża dokonywana przy pomocy dźwigni nożnej.

4. Regulacja oparcia pleców, przechyłu Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga regulowane przy pomocy sprężyn gazowych (lub hydraulicznie).

5. Leże dwu lub trzysegmentowe przezierne dla promieni RTG.

6. Prowadnice na kasetę umożliwiające wykonanie zdjęć na całej długości leża.

7. Materac zdejmowany, wykonany z materiału nieprzemakalnego łatwo zmywalnego z pasem do mocowania pacjenta oraz uchwytem umożliwiającym przeniesienie pacjenta.

8. Chromowane barierki boczne składane wzdłuż ramy leża łatwo i szybko składane.

9. Rama łóżka posiadająca krążki odbojowe w narożach.

10. Cztery duże koła jezdne blokowane centralnie, jedno z blokadą kierunkową.

11. Nośność wózka -min. 160 kg.

12. Wieszak na kroplówkę.

13. Kosz na ubranie pacjenta.

14. Uchwyt do prowadzenia wózka od strony głowy.

15. Uchwyt na butle z tlenem.

16. Okres gwarancji od daty odbioru przedmiotu  do siedziby Zamawiającego – min. 24 miesiące.

17. Montaż i szkolenie w siedzibie Zamawiającego, z którego winien być sporządzony protokół.

18. Posiadany wpis do rejestru wyrobów medycznych lub Certyfikat CE / deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta.

19. Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela w celu okresowej konserwacji oraz obsługi serwisowej.

20. Informacja o producencie, kraju pochodzenia i roku produkcji ( nie starszy niż 2012r.).

III. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji: do 4 tygodni od daty podpisania Umowy.

______________________________________________________________________________________________________________

Bank Pekao S.A. O/Zamość - konto nr: 43 1240 2816 1111 0010 0428 7945 NIP 922-26-93-037 Regon 951217536

Kapitał zakładowy: 13 368 500 PLN Numer KRS: 0000219506

IV. Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego – budynek Administracji, II piętro, pokój 222 -osobiście lub przesłać pocztą. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego lub faxem na nr 84/ 638 51 45.

V. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena – 100 %.

VI. Termin złożenia oferty : 01.03.2013r.

VII. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami jest: Elżbieta Bartnik tel. 84/677 50 31

Zamawiający:

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o. o.

ul. Peowiaków 1

22-400 Zamość

NIP: 922-26-93-037

REGON:951217536

www.szpital.com.pl

e-mail:szpitalniepublicznyzam@wp.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, godz. 7:30 – 15:00

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

2. Wzór umowy

Prezes

Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o. o.

mgr inż. Mariusz Paszko

______________________________________________________________________________________________________________

Bank Pekao S.A. O/Zamość - konto nr: 43 1240 2816 1111 0010 0428 7945 NIP 922-26-93-037 Regon 951217536

Kapitał zakładowy: 13 368 500 PLN Numer KRS: 0000219506

# Text boxes

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.

22-400 Zamość. ul. Peowiaków 1

tel.  084 677-50-00, fax 084 638-51-45

www.szpital.com.pl  e-mail: zamosc@szpital.com.pl