ZESTAWIENIE WYMAGANCYH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia:  Aparat USG

Producent:			……………………………………………………..

Kraj pochodzenia:		…….……………………………………………….

Oferowany model/typ:		……………………………………………………..

Rok produkcji:		2017

| L.p. | Opis przedmiotu | wymogi graniczne TAK/NIE | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Jednostka główna |
|  | Przenośny ultrasonograf z kolorowym Dopplerem, wbudowanym akumulatorem i specjalizowanym wózkiem. Moduł o łatwej obsłudze, fabrycznie nowy, nieużywany, najnowszej generacji. | TAK |  |  |
|  | Waga aparatu | Max. 7 kg |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe 220-230 V Zasilanie bateryjne. | TAK Czas pracy na baterii min.50 minut |  |  |
|  | Wybierane częstotliwości pracy dla trybu 2D [MHz] | Min. 2 – 13 MHz |  |  |
|  | Dynamika systemu w dB | TAK Min.220 dB |  |  |
|  | Technologia cyfrowa – system przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki | TAK |  |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów przetwarzania | TAK Min 190 000 |  |  |
|  | Monitor LCD, wielkość ekranu (przekątna) [cal]. | TAK Min. 15’’ |  |  |
|  | Rozdzielczość monitora LCD | TAK Min. 1024 x 768 |  |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi | TAK |  |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) | TAK Min. 3000 obrazów |  |  |
|  | Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji M lub D | TAK Min. 30 sek. |  |  |
|  | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów | TAK |  |  |
|  | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej JPEG, AVI, DICOM,MPEG | TAK |  |  |
|  | Eksportowanie na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD | TAK |  |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy | TAK Min. 50 GB |  |  |
|  | Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic | TAK |  |  |
|  | Wideoprinter cyfrowy czarno – biały | TAK |  |  |
|  | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań | TAK |  |  |
|  | Porty USB 2.0 lub 3.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) | TAK Min. 2 porty USB |  |  |
|  | Wbudowane w aparat wyjście cyfrowe HDMI ,VGA,S-Video | TAK |  |  |
|  | Wbudowane w aparat wyjście Ethernet | TAK Min. 10/100Mbps |  |  |
| II | Tryb 2D (B-mode) | TAK |  |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy [cm] | TAK Min. 32 cm |  |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE i z archiwum aparatu– podać wartość powiększenia | TAK Min. 8 |  |  |
|  | Możliwość porównywania ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta. | TAK Min. 12 obrazów |  |  |
|  | Dynamiczne ogniskowanie nadawania | Min. stref 6 |  |  |
|  | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode | TAK Min.400 obr./sek. |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu. Oprogramowanie pracujące na wszystkich zaoferowanych głowicach, funkcja współpracująca łącznie z trybem color doppler, obrazowaniem w skrzyżowanych ultradźwiękach. Funkcja umożliwiająca regulacje stopnia redukcji działająca na obrazach na żywo, na obrazach zatrzymanych i z archiwum aparatu | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | TAK |  |  |
|  | Wykorzystanie techniki inwersji fazy - typ ”Inversia fazy” | TAK |  |  |
|  | Nowszej generacji obrazowanie harmoniczne inne niż opisane wyżej np. Obrazowanie harmoniczne kodowane itp. - wymienić | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |  |
|  | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru. Współpracujące z wszystkimi zaoferowanymi głowicami Współpracujące na żywo z trybem color doppler, obrazowaniem do interaktywnej redukcji szumów, pracującej w trybie obrazowania trapezowego na głowicach liniowych, współpracujące na żywo w połączeniu z Dopplerem pulsacyjnym PWD | TAK Min.8 kątów nadawania i odbioru |  |  |
|  | Tryb Duplex (2D + PWD) | TAK |  |  |
|  | Tryb Triplex (2D + PWD+CD) | TAK |  |  |
|  | Technologia przetwarzania sygnału oparta na RAW DATA pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę - min. B/M-Mode Regulacja wzmocnienie 2D gain Regulacja wzmocnienia strefowego suwaków TGC Automatyczna Optymalizacja Powiększenie obrazu x 8 Mapy szarości Koloryzacja Skala osi czasu dla M-Mode PW-Mode Wzmocnienie Przesuniecie linii bazowej Korekcja kąta Inwersja spektrum Format wyświetlania Automatyczne kalkulacje Modyfikacja obliczeń Czułość obrysu spektrum dopplerowskiego Color Flow Mode - Wzmocnienie Przesunięcie Linii bazowej - Mapy koloru - Próg przejścia do analizy koloru | TAK |  |  |
| III | Tryb M | TAK |  |  |
| IV | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) min. 2 częstotliwości dla każdej głowicy | TAK Min. 2 częstotliwości dla każdej głowicy |  |  |
|  | Zakres prędkości dla zerowego kąta | TAK Min. 4 m/sek |  |  |
|  | Podać wielkość bramki Dopplerowskiej [mm] | TAK Min. 1-16 mm |  |  |
|  | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej – dostępna na żywo, na obrazie zatrzymanym na obrazie z archiwum aparatu | TAK Min +/-85 stopni |  |  |
|  | Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera | TAK |  |  |
| V | Tryb Doppler Kolorowy (CD-CFM) Min. 2 częstotliwości dla każdej głowicy | TAK Min. 2 częstotliwości dla każdej głowicy |  |  |
|  | Prędkość odświeżania dla CD | TAK min. 250 klatek/sek |  |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego | TAK Min. +/-20 stopni |  |  |
|  | Regulacja ilość map kolorów | TAK |  |  |
| VI | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) | TAK |  |  |
| VII | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzuszne, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedyczne, ginekologiczne, położnicze, urologiczne | TAK |  |  |
|  | Liczba par kursorów pomiarowych | TAK Min. 8 |  |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym wraz z pakietem oprogramowania obliczeniowego | TAK |  |  |
| IX | Głowica convex | TAK, podać typ |  |  |
|  | Zakres częstotliwości emitowanych przez głowicę | nie mniejszy niż od 2,0 do 5,0 MHz |  |  |
|  | Kąt widzenia | Min. 55º |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | TAK |  |  |
| X | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań małych narządów, tarczycy i piersi | TAK |  |  |
|  | Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] - zakres | TAK Min. 5 -12 |  |  |
|  | Liczba elementów | Min. 190 |  |  |
|  | Szerokość czoła głowicy max 40mm | TAK |  |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | TAK |  |  |
| XI | Możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne, Automatyczny pomiar IMT, | TAK |  |  |
| XII | Gwarancja i serwis |  |  |  |
|  | Gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer) | TAK Min.36 miesięcy |  |  |
|  | Instalacja aparatu przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). | TAK |  |  |
|  | Gwarancja obejmuje bezpłatne przeglądy techniczne i konserwacyjne wraz z kosztami materiałów eksploatacyjnych do wykonania przeglądów technicznych i eksploatacyjnych określone zgodnie z wymogami producenta wykonywane –min. 1 raz w roku. | TAK |  |  |
|  | Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie aparatu przez sieć internetową przy pomocy wykwalikowanych inżynierów serwisowych. Moduł umożliwiający zdalną diagnostykę aparatu, przeładowanie oprogramowania, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania. | TAK |  |  |
|  | Urządzenie pozbawione jest blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę urządzenia przez inny niż Wykonawca umowy podmiot | TAK |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji. | TAK |  |  |
|  | Certyfikat CE na aparat i głowice (dokumenty załączyć) | TAK |  |  |
|  | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć) | TAK |  |  |
|  | Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: - kartę gwarancyjną -folder producenta - instrukcję obsługi urządzenia - instrukcję konserwacji, mycia elementów, sterylizacji dla poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji – jeśli ma zastosowanie - informacje na temat serwisowania urządzenia po wygaśnięciu gwarancji w tym wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności | TAK |  |  |

Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się  do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

..........................., dnia ..................			   	...................................................										 (pieczęć i podpis)