Załącznik nr 2

SPECYFIKACJA  PRZEDMIOTOWA I ILOŚCIOWA

### Preparaty do mycia i dezynfekcji narzędzi.

### Pozycja 1 - Preparaty do wstępnej manualnej dezynfekcji narzędzi

- spektrum działania – B, F, Tbc, V

- czas działania – nie dłuższy niż  5 minut,

- niskie stężenie roztworu roboczego do 0,5%

- zawierający środki enzymatyczne,

- zdolność aktywności dezynfekcyjnej w obecności substancji organicznych,

- przeznaczony do mycia i dezynfekcji endoskopów,

- możliwość stosowania w myjniach ultradźwiękowych,

- nie zawierający aldehydów, chloru, pochodnych fenolowych, kwasu nadoctowego,

- przygotowywanie roztworu roboczego z wody wodociągowej,

- termin ważności – co najmniej 1 rok od dostawy

- każda 1-litrowa butelka wyposażona w praktyczny dozownik przelewowy

Ilość preparatu – 310 litrów koncentratu

Wymagane opakowania:

- 60 opakowań po 5 l do każdych 4 kanistrów pompka dozująca (300 litrów)

- 10 opakowań po 1 litrze każda 1-litrowa butelka wyposażona w praktyczny dozownik przelewowy

Pozycja 2 - Preparaty do dezynfekcji narzędzi na bazie aldehydu glutarowego lub aldehydu bursztynowego

- spektrum działania – B, F, Tbc, V,S gotowy do użycia bez rozcieńczania,

- skuteczny w obecności zanieczyszczeń organicznych,

- nie wymagający dodawania aktywatora, gotowy do użycia

- czas działania – nie dłuższy niż 60 minut,

- preparat aktywny do 30 dni

- bezpieczny dla sprzętu,

- stabilny chemicznie, umożliwiający wielokrotne stosowanie roztworu roboczego przez okres dłuższy niż 1 doba,

- możliwość kontroli aktywności biobójczej roztworu za pomocą paskowych testów kontrolnych,

- termin ważności – co najmniej 1 rok od dostawy,

- zawierający substancje antykorozyjne

Ilość preparatu –150 l koncentratu + 900 pasków testowych

Wymagane opakowania:

- kanistry 5 litrowe (30 op)

- 9 op. Pasków testowych pakowanych po 100szt

Preparat kompatybilny z preparatem z pozycji 1

Pozycja 3- wymagania dla preparatu do mycia endoskopów w termodezynfektorze Olympus ETD-2:

- preparat płynny, stężony, przeznaczony do mycia endoskopów i ich oprzyrządowania w procesie mycia i dezynfekcji chemiczno-termicznej endoskopów w termodezynfektorze Olympus ETD–2,

- powinien zapewniać wysoką skuteczność mycia endoskopów w przebiegu programów mycia i dezynfekcji chemiczno-termicznej w termodezynfektorze Olympus ETD – 2,

- przeznaczony do podawania pompą dozującą,

- zawierający niejonowe związki powierzchniowo czynne, enzymy, glikole, substancje ułatwiające rozpuszczanie,

- zachowujący wysoką skuteczność mycia w  niskiej temperaturze,

- dostosowany do mycia maszynowego, nie wytwarzający piany,

- nie uszkadzający materiałów z których są wykonane endoskopy i ich oprzyrządowanie,

- termin ważności – co najmniej 1 rok od dostawy.

- nie pieni się,

- ulega biodegradacji,

- pH ~ 8.0

Ilość preparatu –30 litrów

Wymagane opakowania:

- kanistry 5 litrowe, o wymiarach dostosowanych do myjni ETD–2 (6 opakowań)

Pozycja 4- wymagania dla preparatu do dezynfekcji chemiczno-termicznej endoskopów w termodezynfektorze Olympus ETD – 2:

- spektrum działania – B, F, Tbc, V, S - wymagane działanie na wirusy testowe adeno i/lub polio

- preparat powinien zapewniać wymagane spektrum działania w przebiegu programów mycia i dezynfekcji chemiczno-termicznej endoskopów w termodezynfektorze ETD – 2,

- płynny, stężony,  oparty o kwas nadoctowy, dostosowany do chemiczno-termicznej dezynfekcji endoskopów i ich oprzyrządowania w przebiegu programów mycia i dezynfekcji chemiczno-termicznej w termodezynfektorze ETD – 2

- przeznaczony do podawania pompą dozującą,

- czas działania wynikający z przebiegu programów mycia i dezynfekcji chemiczno-termicznej endoskopów w termodezynfektorze ETD – 2,

- zachowujący skuteczność działania biobójczego w niskiej temperaturze,

- nie wytwarzający piany,

- nie uszkadzający materiałów z których są wykonane endoskopy i ich oprzyrządowanie,

- termin ważności – co najmniej 1 rok od dostawy.

Ilość preparatu – 100 litrów

Wymagane opakowania:

- kanistry  5 litrowe, o rozmiarach dostosowanych do myjni ETD–2.(20 opakowań)

Pozycja 5- wymagania dla preparatu aktywującego do  środka przeznaczonego do dezynfekcji chemiczno-termicznej endoskopów w termodezynfektorze Olympus ETD – 2:

- płynny aktywator do dezynfektanta, oparty o wodorotlenek potasu

- przeznaczony do podawania pompą dozującą,

- czas działania wynikający z przebiegu programów mycia i dezynfekcji chemiczno-termicznej endoskopów w termodezynfektorze ETD – 2,

- zachowujący skuteczność działania biobójczego w niskiej temperaturze,

- nie wytwarzający piany,

- nie uszkadzający materiałów z których są wykonane endoskopy i ich oprzyrządowanie,

- termin ważności – co najmniej 1 rok od dostawy.

- Zawierający inhibitory korozji i środki powierzchniowo czynne

Ilość preparatu – 40 litrów

Wymagane opakowania:

- kanistry  5 litrowe, o rozmiarach dostosowanych do myjni ETD–2. (8 op)

Preparaty do mycia i dezynfekcji chemiczno-termicznej endoskopów w termodezynfektorze ETD – 2  firmy Olympus

Oferowane preparaty do mycia i dezynfekcji endoskopów (pozycja 3, 4, 5) powinny być kompatybilne, dla uniknięcia nieprzewidzianych reakcji chemicznych pomiędzy pozostałościami środka myjącego i środkiem dezynfekcyjnym, tzn. tego samego producenta, lub z potwierdzoną uwiarygodnionym dokumentem kompatybilnością preparatów myjącego i dezynfekcyjnego różnych producentów.